Министерство Российской Федерации по атомной энергии

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 ноября 1999 г. Регистрационный N 1976 Опубликовано 09.12.1999 Российская газета | Министр ____________Е.О.Адамов 11 октября 1999 г. |

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧЕТЕ И КОНТРОЛЕ

РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Москва - 1999г.

# 1.   Общие положения

1.1.	Настоящее Положение о государственном учете и контроле радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в Российской Федерации (далее - Положение) разработано во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 11.10.97г. № 1298 “Об утверждении Правил организации системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов”, созданных в соответствии со статьей 22 Федерального закона “Об использовании атомной энергии”.

1.2.	Положение регламентирует порядок ведения государственного учета и контроля радиоактивных веществ (РВ) и радиоактивных отходов (РАО) в системе государственного учета и контроля в Российской Федерации (далее - система учета и контроля).

1.3.	Настоящее Положение является обязательным для выполнения всеми юридическими лицами независимо от формы собственности и организационно-правовой формы (далее - организации), осуществляющими деятельность по производству, использованию, утилизации, хранению, захоронению, транспортированию и перемещению через таможенную границу Российской Федерации при экспорте и импорте РВ и РАО; федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российской академией наук, осуществляющими в рамках своих полномочий соответственно государственное управление использованием атомной энергии, государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии, охрану окружающей среды; а также государственным научным центром Российской Федерации - Российским научным центром “Курчатовский институт”.

1.4.	Государственный учет и контроль РВ и РАО осуществляется с целью:

- определения наличного количества РВ и РАО в пунктах (местах) их нахождения, хранения и захоронения;

- предотвращения потерь, несанкционированного использования и хищения РВ и РАО;

- представления в установленном порядке органам государственной власти, органам государственного управления использованием атомной энергии, органам государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, охраны окружающей среды соответствующей информации о наличии и перемещении РВ и РАО, включая их экспорт и импорт;

- информационного обеспечения для принятия управленческих решений по обращению с РВ и РАО в интересах радиационной безопасности населения.

1.5. 	 При осуществлении государственного учета и контроля РВ и РАО решаются следующие задачи:

- организация ведения учета и контроля РВ и РАО с оформлением данных для государственного кадастра РАО, предусмотренного разделом III постановления Правительства Российской Федерации от 23.10.95 №1030 “О федеральной целевой программе “Обращение с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами, их утилизация и захоронение на 1996-2005 годы”;

- выявление потерь, несанкционированного использования и хищения РВ и РАО;

- разработка нормативных и методических документов, обеспечивающих функционирование системы учета и контроля, включая методики определения количества, активности, радионуклидного состава РВ и РАО, находящихся в пунктах (местах) нахождения и хранения;

- организация единого программного и информационного обеспечения системы учета и контроля;

- взаимодействие с системой государственного учета и контроля ядерных материалов, единой государственной автоматизированной системой контроля радиационной обстановки, единой государственной системой радиационного мониторинга окружающей среды, единой российской системой предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации;

- формирование в установленном порядке информационных отчетов (справок) для информирования органов государственной власти, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о наличии и перемещении РВ и РАО, а также об их экспорте и импорте, выявленных потерях и случаях несанкционированного использования и хищения;

- организация обмена информацией в рамках межправительственных соглашений.

# 2.	Термины и определения

В настоящем Положении используются следующие понятия:

| 1) | Государственный учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - на федеральном уровне |  | Государственный учет и контроль РВ и РАО в организациях, находящихся на территории Российской Федерации. |
|  | - на региональном уровне |  | Государственный учет и контроль РВ и РАО в организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, Российской академии наук. |
|  | - на ведомственном уровне |  | Государственный учет и контроль РВ и РАО в организациях, находящихся на территории Российской Федерации и подведомственных федеральным органам исполнительной власти, Российской академии наук. |
| 2) | Вещество радиоактивное |  | Вещество в любом агрегатном состоянии, содержащее радионуклиды с активностью, на которые распространяются требования федеральных норм и правил. |
|  | - источник радионуклидный |  | Источник ионизирующего излучения, содержащий радионуклид или смесь радионуклидов. |
|  | - источник радионуклидный закрытый |  | Источник излучения, устройство которого исключает поступление содержащихся в нем радионуклидов в окружающую среду в условиях применения и износа, на которые он рассчитан. |
|  | - источник радионуклидный открытый |  | Источник излучения, при использовании которого возможно поступление содержащихся в нем радионуклидов в окружающую среду. |
| 3) | Отходы радиоактивные |  | Не предназначенные для дальнейшего использования вещества в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает минимальные значения, установленные федеральными нормами и правилами. |
|  | - жидкие радиоактивные отходы |  | РАО в виде вод и других жидкостей, содержащие растворенные или в виде взвесей радиоактивные вещества, активность которых превышает минимальные значения, установленные федеральными нормами и правилами. |
|  | - твердые радиоактивные отходы |  | РАО в виде изделий, материалов, твердых веществ и твердых биологических объектов, активность которых превышает минимальные значения, установленные федеральными нормами и правилами. |
|  | - отработавшее ядерное топливо |  | Облученное ядерное топливо, дальнейшее использование которого не предусматривается и отнесенное в установленном порядке к категории радиоактивных отходов. |
|  | - загрязненные радионуклидами территории |  | Территории (земли и водоемы в промышленных, санитарно-защитных зонах и зонах наблюдения) объектов использования атомной энергии, на которых присутствуют радиоактивные вещества в количестве, превышающем минимальные значения, установленные федеральными нормами и правилами, и способном привести к облучению. |

# 3.	Радиоактивные вещества и радиоактивные отходы, 
подлежащие государственному учету и контролю

Государственному учету и контролю подлежат:

- РВ (в том числе входящие в открытые и закрытые радионуклидные источники), количества и активность которых превышают минимальные значения, установленные федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, и для работы с которыми требуется разрешение (лицензия) органов государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности, за исключением РВ, охватываемых системой государственного учета и контроля ядерных материалов. Вновь изготовленные РВ ставятся на учет при поступлении на склад готовой продукции;

- все виды отходов радиоактивных.

Примечание:

Радионуклидные источники в датчиках пожарной сигнализации, эталонные источники к приборам радиационного контроля, радиофармацевтические препараты, наборы для иммунологического анализа, радиоизотопные генераторы медицинского назначения, соединения, меченые радионуклидами, а также радиоизотопные препараты и растворы на основе короткоживущих радионуклидов с периодом полураспада до 60 (шестидесяти) суток, включая йод-125, учитываются только в организациях, их использующих.

# 4.	Организационная структура государственного учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 
и ее основные функции

4.1. 	Государственный учет и контроль РВ и РАО проводится на федеральном, региональном и ведомственном уровнях.

4.2. 	Государственный учет и контроль РВ и РАО осуществляется с использованием информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку и передачу информации, ее защиту от несанкционированного доступа, обмен информацией с другими информационными системами в электронной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.	Органом управления системы учета и контроля на федеральном уровне является Минатом России, который в рамках своих полномочий обеспечивает:

- учет и контроль РВ и РАО на федеральном уровне;

- сбор и анализ информации по учету и контролю РВ и РАО на региональном и ведомственном уровнях;

- формирование данных для государственного кадастра РАО, пунктов их хранения и захоронения, загрязненных радионуклидами территорий, находящихся в пределах зоны наблюдения организаций;

- организацию информационного взаимодействия органов управления системы учета и контроля федерального, регионального и ведомственного уровней;

- проведение научных, методических и программно-технических разработок для создания, функционирования и совершенствования системы учета и контроля; доведение их результатов до организаций, ведущих учет и контроль РВ и РАО на всех уровнях;

- разработку совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти норм и правил (типовых форм учета и контроля РВ и РАО, методик определения количества и радионуклидного состава РВ и РАО и т.п.), единого информационного и совместимого программного обеспечения для ведения баз данных;

- координацию работ на федеральном уровне;

- представление органам государственной власти, федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственное управление использованием атомной энергии, другим заинтересованным органам исполнительной власти информации о наличии и перемещении РВ и РАО, а также об их экспорте и импорте в объеме, необходимом для выполнения ими своих полномочий;

- деятельность информационно-аналитических организаций и центра сбора, обработки и передачи информации - Центрального информационно-аналитического центра государственного учета и контроля РВ и РАО (далее именуется ЦИАЦ), обеспечивающих функционирование системы учета и контроля на федеральном уровне;

- сотрудничество в рамках международных соглашений и программ (проектов) по вопросам учета и контроля РВ и РАО в установленном порядке.

4.4.	Органами управления системы учета и контроля на региональном уровне являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые в рамках своих полномочий обеспечивают:

- проведение на региональном уровне учета и контроля РВ и РАО в организациях, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти);

- деятельность региональных информационно-аналитических организаций и центров сбора, обработки и передачи информации системы учета и контроля РВ и РАО - далее именуемых РИАЦ. Информация о создании РИАЦ, их реквизитах, назначении руководителей направляется в Минатом России;

- представление информации об учете и контроле РВ и РАО в организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в ЦИАЦ и РИАЦ;

- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам учета и контроля РВ и РАО.

4.5.	 Федеральные органы исполнительной власти, Российская Академия наук, имеющие подведомственные организации, деятельность которых связана с производством, использованием, утилизацией, транспортированием, хранением и захоронением РВ и РАО, в рамках своих полномочий обеспечивают:

- учет и контроль РВ и РАО на ведомственном уровне;

- разработку и утверждение в установленном порядке ведомственных нормативных правовых актов по вопросам учета и контроля РВ и РАО;

- деятельность ведомственных информационно-аналитических организаций и центров сбора, обработки и передачи информации системы учета и контроля РВ и РАО - далее именуемых ВИАЦ. Информация о создании ВИАЦ, их реквизитах, назначении руководителей направляется в Минатом России;

- представление информации об учете и контроле РВ и РАО подведомственными организациями в ЦИАЦ и ВИАЦ;

- проведение научных, методических и технических разработок в области создания, функционирования и совершенствования системы учета и контроля РВ и РАО.

4.6.	Основные задачи и функции информационно-аналитических центров учета и контроля РВ и РАО всех уровней:

- сбор, контроль и обработка информации о наличии, перемещении, переработке, утилизации, хранении, захоронении РВ и РАО;

- обеспечение полноты, достоверности и своевременного обновления баз данных, обобщение и анализ информации;

- ведение кадастров РАО, пунктов их хранения и захоронения, загрязненных радионуклидами территорий, находящихся в пределах зоны наблюдения организаций;

- передача информации в установленном порядке в другие информационно-аналитические центры системы учета и контроля РВ и РАО;

- подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам учета и контроля РВ и РАО;

- формирование предложений по совершенствованию системы учета и контроля РВ и РАО;

- участие в проведении научных, методических и технических разработок в области создания, функционирования и совершенствования системы учета и контроля РВ и РАО.

4.7. 	Порядок деятельности центрального, региональных и ведомственных информационно-аналитических организаций и центров сбора, обработки и передачи информации системы учета и контроля РВ и РАО (ИАЦ) определяется Минатомом России, соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти.

# 5.	Порядок ведения учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов

5.1.	Государственный учет и контроль РВ и РАО основывается на данных первичного учета за производством, использованием, переработкой, утилизацией, хранением, захоронением и перемещением РВ и РАО, проводимого в организациях, включая перемещение через таможенную границу. Учет РВ и РАО ведется по количеству, объему, активности, радионуклидному составу, пунктам (местам) их нахождения, хранения и захоронения. Порядок ведения первичного учета определяется требованиями федеральных норм и правил учета и контроля РВ и РАО. До введения упомянутых нормативных документов используется временное положение о государственном учете и контроле РВ и РАО в организациях, утверждаемое Минатомом России по согласовании с Госатомнадзором России, Минздравом России, Госкомэкологией России.

5.2 	Организации, осуществляющие деятельность, связанную с использованием и перемещением РВ и РАО, при их передаче и получении в течение десяти дней информируют региональные и ведомственные ИАЦ по формам представления оперативной информации, утверждаемым Минатомом России.

5.3	Информация о наличии и перемещении РВ и РАО организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, Российской академии наук направляется в соответствующие ведомственные ИАЦ, а организациями, не входящими в вышеперечисленные структуры, - в региональные ИАЦ, Государственный научный центр Российской Федерации - Российский научный центр “Курчатовский институт” направляет указанную информацию непосредственно в ЦИАЦ.

5.4.	Организации - изготовители, поставщики РВ, радионуклидных источников, приборов (аппаратов, установок), включающих радионуклидные источники, а также организации, осуществляющие их переработку, хранение и захоронение не реже одного раза в квартал сообщают в ведомственные ИАЦ информацию о передаче (получении) РВ по формам представления оперативной информации, утверждаемым Минатомом России.

5.5. 	Организации, осуществляющие деятельность с РВ и РАО, ежегодно представляют в ИАЦ соответствующих уровней сведения о наличии, поступлении, передаче их по формам, утверждаемым Госкомстатом России.

5.6. 	Для определения физического наличия РВ и РАО организации проводят инвентаризацию:

- РВ и мест их нахождения - ежегодно в соответствии с положением о проведении инвентаризации радиоактивных веществ, утверждаемым Минатомом России;

- РАО и пунктов их хранения и захоронения, установок переработки РАО, а также загрязненных радионуклидами территорий, находящихся в пределах зоны наблюдения организаций, - один раз в пять лет в соответствии с положением о проведении инвентаризации, утверждаемым Минатомом России.

5.7	В случаях изменения организационно-правовой формы организации, ее ликвидации или реорганизации, полного прекращения работ с РВ или РАО, установления факта хищения, несанкционированного воздействия на пункты (места) нахождения или хранения РВ или РАО, после ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций целесообразно проводить внеочередную инвентаризацию РВ и РАО.

5.8.	При обнаружении в организации потерь, а также найденных или неучтенных РВ и РАО, она немедленно информирует вышестоящую организацию, органы внутренних дел и государственного надзора за радиационной безопасностью и соответствующие региональные или ведомственные ИАЦ. Найденные и неучтенные РВ и РАО ставятся на учет.

5.9.	Руководители организаций и ИАЦ несут ответственность за своевременность, достоверность и полноту представляемых данных по учету РВ и РАО в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. 	Региональные и ведомственные ИАЦ при получении информации о перемещении РВ и РАО в течение десяти дней представляют эти сведения в ЦИАЦ.

5.11.	Руководители ИАЦ всех уровней, руководители организаций обеспечивают конфиденциальность информации с целью ее защиты от несанкционированного доступа, несут ответственность за обеспечение режима конфиденциальности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сбор, анализ и обмен информацией, содержащей сведения, представляющие государственную тайну, осуществляются в соответствии с законом Российской Федерации “О государственной тайне” и другими действующими нормативными актами, принятыми в соответствии с указанным законом.

5.12 Государственный таможенный комитет Российской Федерации направляет в ЦИАЦ информацию о перемещении РВ и РАО через таможенную границу Российской Федерации при экспорте и импорте. Сроки и объем представляемой информации определяется соглашением между Минатомом России и ГТК России.

# 6.	Взаимодействие Минатома России с другими федеральными органами 
исполнительной власти по вопросам учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов

6.1	Взаимодействие Минатома России осуществляется с целью:

- организации поиска утраченных или установления происхождения найденных РВ и РАО - с МВД России и ФСБ России;

- разработки мероприятий по предотвращению воздействия РВ и РАО на население, недра и окружающую среду - с Минздравом России, Госкомэкологией России, Госгортехнадзором России и МЧС России;

- информационного обмена с федеральными органами исполнительной власти.

6.2	Взаимодействие Минатома России с другими федеральными органами исполнительной власти осуществляется для обеспечения полноты, достоверности и актуальности информации по следующим вопросам:

- государственного учета и контроля РВ и РАО;

- единого государственного регистра предприятий и организаций - совместно с Госкомстатом России;

- единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки; государственной системы радиационного мониторинга окружающей среды; государственного кадастра РАО, пунктов их хранения и захоронения, загрязненных радионуклидами территорий - совместно с Госкомэкологией России;

- единой российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации - совместно с МЧС России.

6.3	Взаимодействие Минатома России с Госатомнадзором России, Минздравом России, МВД России, ФСБ России, МЧС России, Госкомэкологией России, ГТК России осуществляется в порядке, определяемым специальными соглашениями между Минатомом России и указанными федеральными органами.

# 7.	Обучение и подготовка персонала по государственному учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов

7.1. 	Подготовка и переподготовка персонала, осуществляющего учет и контроль на всех уровнях, проводится на базе институтов повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минатома России по программам, утвержденным Минатомом России и согласованным с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Программы и порядок обучения определяются отдельными документами.

  - На базе ЦИАЦ организуется постоянно действующий консультационный пункт по вопросам, связанным с функционированием системы учета и контроля.

С О Г Л А С О В А Н О:

| Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации ____________Г.Г.Онищенко “___”_______1999г. | От Российского статистического агенства заместитель председателя Госкомстата России ___________________В.И.Галицкий “___”______________1999г. |
| --- | --- |
| Начальник Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности _____________Ю.Г.Вишневский “___”________1999г. | Вице-президент Российской Академии наук ____________________Н.Н.Лаверов “___”_______________1999г. |
| Начальник Федерального горного и промышленного надзора России _______________В.Д.Лозовой “___”__________1999г. | Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий ______________________В.Н.Клименко “___”_________________1999г. |
| Первый заместитель Председателя Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды ______________А.Ф.Порядин “___”_________1999г. | Заместитель директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации ______________________В.П.Иванов “___”_________________1999г. |
| Первый заместитель Председателя Государственного таможенного комитета Российской Федерации ____________В.И.Мещеряков “___”_______1999г. | Вице-президент Российского научного центра “Курчатовский институт” _______________Н.Н.Пономарев-Степной “___”________________1999г. |
| Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации ____________П.М.Латышев “___”_______1999г. |  |

# Footnotes

Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, №42, ст.4782

Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №48, ст.4552

Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №44, ст. 4184, ст. 4495